Дата:16.04.2020 -17.04.2020                              10 клас група В-32-В33

Предмет:Правила дорожнього руху

## Тема:Буксирування та експлуатація транспортних засобів. Навчальна їзда. Рух транспортних засобів у колонах

## Конспект уроку розділ 23,24,25 Правил дорожнього руху

## 23. Буксирування та експлуатація транспортних составів

23.1

Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом без причепа і з технічно справними зчіпними пристроями як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує.

Запускання двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення повинно виконуватися згідно з вимогами цього розділу.

Дозволяється буксирування одного механічного транспортного засобу лише з одним причепом.

23.2

Буксирування транспортних засобів здійснюється:

| a) | із застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення; |
| --- | --- |
| б) | із частковим навантаженням буксированого транспортного засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування. |

23.3

Жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більш як 4 м, гнучке — в межах 4 — 6 м. Гнучке зчеплення через кожний метр позначається сигнальними щитками або прапорцями згідно з вимогами пункту 30.5 цих Правил (за винятком використання гнучкого зчеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу).

23.4

У разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучкому зчепленні в буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмова система і рульове керування, а на жорсткому зчепленні — рульове керування.

23.5

Буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому зчепленні повинно здійснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водій (крім випадків, коли конструкція жорсткого зчеплення забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів).

23.6

Буксирування немеханічного транспортного засобу повинно здійснюватися лише на жорсткому зчепленні за умови, що його конструкція забезпечує буксируваному транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно від величини поворотів.

23.7

Механічний транспортний засіб з рульовим керуванням, що не діє, повинен буксируватися відповідно до вимог підпункту «б» пункту 23.2 цих Правил.

23.8

Перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортних засобів.

23.9

Під час буксирування на жорсткому або гнучкому зчепленні забороняється перевозити пасажирів у буксированому транспортному засобі (крім легкового автомобіля) та кузові вантажного автомобіля, що буксирує, а в разі буксирування способом часткового навантаження цього засобу на платформу або спеціальне опорне пристосування — в усіх транспортних засобах (крім кабіни транспортного засобу, що буксирує).

23.10

Буксирування забороняється:

| a) | якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує; |
| --- | --- |
| б) | на гнучкому зчепленні під час ожеледиці; |
| в) | якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів — 30 м); |
| г) | мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів; |
| ґ) | більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом Національної поліції) або транспортним засобом з причепом; |
| д) | автобусами. |

23.11

Експлуатація составів транспортних засобів у складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа дозволяється лише за умови відповідності причепа тягачу та виконання вимог щодо їх експлуатації, а состава транспортних засобів у складі автобуса і причепа — також за наявності причіпного пристрою, установленого заводом-виробником.

24. Навчальна їзда

24.1

Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань.

24.2

Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда — 14 років. Такі особи зобов’язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік.

24.3

Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати вимоги цих Правил.

24.4

Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху.

24.5

Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається.

24.6

Виключено на підставі Постанови КМУ № 1029 від 26.09.2011.

24.7

Виключено на підставі Постанови КМУ № 1029 від 26.09.2011.

24.8

Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки  «Учбовий транспортний засіб» відповідно до вимог підпункту «к» пункту 30.3 цих Правил. Автомобілі, які систематично використовуються для навчання також повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.

24.9

Забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та на автомагістралях. Перелік доріг, на яких дозволяється навчання водінню транспортних засобів, погоджується з уповноваженим підрозділом Національної поліції (виключено на підставі Постанови КМУ №660 від 30.08.2017

25. Рух транспортних засобів у колонах

25.1

На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак «Колона» передбачений підпунктом «є» пункту 30.3 цих Правил, і вмикається ближнє світло фар.

Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, синім і червоним, зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками та (або) спеціальними звуковими сигналами.

25.2

Транспортні засоби повинні рухатися вколоні лише в один ряд якнайближче до правого краю проїзної частини, за винятком випадків, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами.

25.3

Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих Правил.

25.4

Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.

25.5

Уразі зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах вмикається аварійна сигналізація.

25.6

Іншим транспортним засобам забороняється займати місце для постійного руху в колоні.

Домашне завдання:

Обов’язкове

1)Опрацювати розділ 23,24,25 правил дорожнього руху.

2)Рішення екзаменаційних питань за темою розділ,24,25 ПДР.(розділ23 білет нижче).

За посиланнямhttps://vodiy.ua/pdr/test

3)Перегляд відеоматеріалу  за посиланням.

https://www.youtube.com/watch?v=I2VQt5XhmcU

Кількість правильних відповідей на тести  надсилати за електронною адресою:   vovchanskiy-mnvk@ukr.net

Дата16.04.2020 -17.04.2020                              10 клас група В-32-В33

Предмет:Основи безпеки дорожнього руху

Тема: Керування автомобілем у обмежених проїздах.

Конспект уроку.

Поняття продинамічний габарит автомобіля

Під впливом ударів коліс про нерівності дороги, поперечного ухилу або бокового вітру автомобіль відхиляється від заданого напрямку, і водій зобов'язаний, безперервно коректувати траєкторію його руху. Навіть на строго прямолінійних ділянках дороги автомобіль рухається не прямолінійно, а по кривих великих радіусів. Розмір смуги, необхідної для його руху, - динамічний габарит (коридор) перевищує його габаритну ширину.

Динамічний габарит - це полоса дороги яку займає автомобіль під час руху

Фактори від яких залежить динамічний габарит

1. Швидкість руху. При швидкості 35 км / год динамічний габарит перевищує габаритну ширину автомобіля на 35-45%, а при швидкості 70 км / год - на 60 - 70%. У вантажних автомобілів, і особливо автопоїздів, динамічний габарит значно перевищує ширину смуги, передбачену будівельними нормами і правилами. Тому водії часто змушені вести автомобіль з меншою швидкістю, ніж дозволяють його технічні можливості.

2. Габарити автомобіля. У автомобілів з великою габаритної висотою можуть виникати значні поперечні коливання, які також зростають із збільшенням швидкості. Це може призвести до зачіпань стовпів, щогл, вертикальних поверхонь інших споруд, а також до перекидання транспортного засобу. Під дією бічних збурень може порушуватися курсова стійкість автомобіля, особливо на слизьких ділянках доріг.

3. Вага вантажу і автомобіля. Динамічний габарит у навантаженого автомобіля більше, ніж у порожнього. Тому для утримання навантаженого автомобіля на заданій траєкторії руху водієві доводиться відчувати більш високі фізичні і психологічні навантаження. За несприятливих умов, через значне збільшення динамічного габариту, можливі зіткнення з попутними і зустрічними транспортними засобами, наїзд на пішоходів або з'їзд за межі проїжджої частини дороги.

4. Радіус повороту. Динамічний коридор автомобіля помітно зростає при криволінійному русі. Його ширина залежить від бази автомобіля , розміру

переднього звису і ширини автомобіля . Більшість вантажних автомобілів при повороті керованих коліс на максимальний кут займає смугу, що перевищує габаритну ширину в 1,3-1,5 рази, а автобус - в 2,2 рази.

5. Стан дорожнього покриття . При їзді по нерівній дорозі, яка має вибоїни, ями або каміння , щебінь викликає самовільну зміну кута керованих коліс що призводить до збільшення динамічного габариту, і водію приходиться постійно корегувати напрямок руху автомобіля

6. Технічний стан автомобіля. На динамічний габарит також впливає технічний стан автомобіля особливо стан рульового керування (люфт рульового колеса, люфт в шарнірних з’єднаннях рульових тяг), правильність регулювання підшипників маточин коліс, люфт в шворнях або шарових опорах

7. Погодні умови. Серед погодних умов найбільше впливає на динамічний габарит це боковий вітер який відхиляє автомобіль від його прямолінійного руху, особливо якщо автомобіль має велику висоту. Особливо впливають пориви вітру, або коли автомобіль виїжджає с безвітряної ділянки дороги на вітряну.

Розвороти в обмежених проїздах

Техніка виконання розвороту в один прийом

1 . включити покажчик лівого повороту;

2 . оцінити дорожню обстановку по заду транспортного засобу через внутрішнє і ліве бокове дзеркало заднього виду;

3 . оцінити дорожню обстановку в "мертвій зоні" поворотом голови наліво (на час не більше до 1сек )

4 . зайняти крайнє положення по напрямку руху на проїжджій частині ;

5 . здійснити розворот , вважаючи за краще зустрічним транспортним засобам .

Водій , що виконує розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку , повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам .

При виконанні розвороту не з крайнього лівого положення на проїзній частині (якщо через габарити транспортного засобу його неможливо здійснити ) , водій повинен дати дорогу як зустрічним , так і попутним транспортним засобам

Техніка виконання розвороту у два прийоми

1) зупинитися на відстані 30-40 см від правого краю проїжджої частини;

2 ) включити покажчик лівого повороту і оцінити дорожню обстановку ;

3 ) включити передачу заднього ходу і , почавши рух заднім ходом , максимально повертати кермо вліво ;

4) не доїжджаючи приблизно 1 м до протилежного краю проїзної частини , почати повертати кермо вправо , щоб у момент під'їзду до краю проїзної частини колеса були повернуті якомога праворуч ;

5); включити покажчик правого повороту , першу передачу і почати рух вперед , повертаючи кермо вправо ;

6 ) вирівняти автомобіль паралельно краю проїжджої частини і вимкнути покажчик повороту.

Техніка виконання розвороту в три прийоми

1 . вибрати місце і зупинитися на відстані 30-40 см від правого краю проїжджої частини;

2 . включити покажчик лівого повороту , оцінити дорожню обстановку ;

3 . включити першу передачу і після початку руху почати швидко обертати кермо вліво з перехопленням рук на бічному лівому секторі керма ;

4 . не доїжджаючи 1 м до лівого краю проїзної частини , швидше почати обертання керма вправо в момент під'їзду до краю дороги колеса були повернуті якомога більше вправо ;

5 . включити покажчик правого повороту і оцінити дорожню обстановку ;

6 . включити передачу заднього ходу і після початку руху обертати кермо вправо до упору

7 . не доїжджаючи 1 м до протилежного краю проїзної частини , швидше почати обертання керма в протилежну сторону , щоб у момент під'їзду до краю дороги колеса були повернуті якомога більше вправо ;

8. включити покажчик лівого повороту , оцінити дорожню обстановку ;

9 . включити першу передачу і після початку руху кермом вибрати не обхідну траєкторію руху;

10. виїхати на ліву смугу руху , вирівняти автомобіль паралельно краю проїжджої частини і вимкнути покажчик повороту.

Техніки подолання косогору, пагорба, установлення автомобіля на естакаду, залізничну платформу.

Правила керування автомобілем по косогорах

1. Вибирати місце для руху по косогору з найменшим ухилом

2. Рухатися повільно з постійною швидкістю під невеликим кутом до косогору

3. Не допускати різких поворотів

4. При появі загрози перекидання необхідно повернути рульове колесо в сторону уклонна та трохи збільшити швидкість

5. Перед рухом по косогору необхідно перевірити надійність кріплення вантажу

Правила керування автомобілем на підйомі

1. Старайтеся рухатися на підйомі с рівномірною швидкістю

2. Перед затяжним підйомом не обходімо ввімкнути понижену передачу яка дозволить подолати підйом без перемикання передач

3. Приближуючись до вершини підйому необхідно не набагато знизити швидкість

4. Виїжджаючи на підйом з вузькою дорогою необхідно держатися як можна праворуч

5. При необхідності гальмування на підйомі необхідно гальмувати не вимикаючи зчеплення

6. При зупинці на підйомі необхідно поставити автомобіль на стоянкове гальмо ввімкнути понижену передачу вперед. На крутих підйомах необхідно встановити під колеса упори. Колеса автомобіля при зупинці на підйомі необхідно повернути в сторону обочини, якщо на краю дороги є бордюр то необхідно підїхати як можна ближче до бордюру і повернути колеса на проїжджу частину дороги так щоб правим колесом впертися в бордюр

Правила керування автомобілем на спуску

1. Перед початком спуску необхідно провірить надійність гальмі, декілька разів натиснути на педаль гальм

2. Перед початком довгого спуска включіть понижену передачу, ту з якою би ви їхали на підйом

3. Старайтеся рухатися з постійною швидкістю гальмуючи двигуном допомагаючи гальмовою системою

4. Не можна рухатися наспуску на нейтральній передачі так як це може призвести до втрати керованості автомобіля

5. Забороняється перемикати передачі на крутих спусках

6. Водій автомобіля який рухається на спуску повинен пропустити автомобіль який рухається на підйом

7. При зупинці на спуску необхідно поставити автомобіль на стоянкове гальмо ввімкнути передачу заднього ходу. На крутих спусках необхідно встановити під колеса упори. Колеса автомобіля при зупинці на спуску необхідно повернути в сторону обочини, якщо на краю дороги є бордюр то необхідно підїхати як можна ближче до бордюру і повернути колеса так щоб правим колесом впертися в бордюр

Техніка установлення автомобіля на естакаду

1. Встановити автомобіль рівно напроти естакади

2. Повільно почати рух і попасти передніми колесами на естакаду, якщо є така можливість попросити когось щоб допоміг вам заїхати на естакаду

3. Додати газу і повільно продовжувати рух по естакаді

4. Коли передні та задні колеса виїдуть на естакаду зупинити автомобіль затягнути стоянкове гальмо, встановити під колеса упори.

5. Якщо під час виїзду на естакаду двигун заглох, необхідно натиснути на педаль гальм встановити на стоянкове гальмо, відпустити педаль гальм, запустити двигун, вижати педаль зчеплення та ввімкнути першу передачу, додати газу і відпустити педаль зчеплення при початку торгання автомобіля додаємо газу відпускаючи педаль зчеплення знімаємо автомобіль с стоянкового гальма.                                                                                  Парковка автомобіля
Парковка автомобіля може здійснюватися трьома способами (мал. 6):

Малюнок. 6. а, паралельно проїзній частині; .

Малюнок. 6. б, перпендикулярно проїзній частині; .

Малюнок. 6. в, під кутом до проїзної частини. .

Парковка перпендикулярно проїжджій частині аналогічна заїзду в гараж. Парковка під кутом до проїжджої частини не представляє складності, якщо ви справляєтеся з перпендикулярною парковкою.
Зупинимося на парковці автомобіля паралельно проїжджій частині. Якщо між автомобілями, що стоять в тротуару, місце для вашого автомобіля обмежене, але досить, то доцільно заїжджати в цей проміжок заднім ходом. Річ у тому, що за допомогою передніх керованих коліс «ніс» автомобіля легко заноситься.
Вправа 1. Паралельна парковка.
Ставимо вішки і автомобіль відносно їх, як показано на мал. 7.

Малюнок. 7.

Для прикладу скористаємося графічним зображенням поетапного розташування автомобіля під час заїзду (див. мал. 8).

Малюнок. 8.

У положенні 1 керовані колеса мають бути повернені управо. У положенні 2 відстань від борту автомобіля до найближчої вішки має бути ~ 0,5 м. З положення 2 в положення 3 автомобіль повинен рухатися по прямій. У положенні 3 керовані колеса мають вивернути вліво. Відстань від заднього правого кута автомобіля до лінії вішок ~ 0,5 м. При русі з положення 3 в положення 4 поважно контролювати праве крило автомобіля. Положення 4 показує результат, якого ви повинні досягти після виконаних тренувань. Від положення 4 можлива корекція із зсувом автомобіля вперед.

Домашне завдання:

Обов’язкове

- Опрацювати матеріал та законспектувати конспект уроку.

- Дати письмові  відповіді на запитання:

1)Якою має бути швидкість при керуванні автомобіля в обмежених проїздах?

2)Яких правил повинні дотримуватися водії при керуванні автомобіля в обмежених проїздах?

3)Чи доводилось вам керувати автомобілем в місцях де обмежений проїзд?

Додатково

3)Пошук та перегляд відео матеріалу за темою керування автомобілем у обмежених проїздах.

Відповіді надсилати за електронною адресою:vovchanskiy-mnvk@ukr.net