10 клас  групи  С- 30, 31                       23-24. 04.2020

Предмет   «Будова й експлуатація вантажного автомобіля».

Тема . Особливості будови електрообладнання автомобілів та основи

його ТО.

Тема уроку –Регулювання запалювання на двигуні. Прилади пуску двигуна.

Регулювання запалювання на двигуні.

- Очистити корпус розподільника тканиною, змоченою бензином. Зняти кришку, ротор. Оглянути, чи немає тріщин на кришці і роторі.

- Зачистити контакти переривника абразивною пластинкою.

- Перевірити зазор між контактами переривника. Поставити контакти 2 і 3 (рис. а) на повне розмикання і щупом 6 перевірити зазор (0,35 - 0,45 мм). Для регулювання зазору послабити стопорний гвинт 1 пластини 4 нерухомого контакту і поворотом ексцентрика 5 встановити нормальний зазор.

- Змастити моторним маслом вісь рухомого контакту, змочити фетрову щітку кулачка, повернути кришку ковпачкової маслянки на 1 - 2 оберти.

- Викрутити свічку запалювання. Перевірити круглим щупом величину зазору між електродами, при необхідності відрегулювати зазор підгинанням бокового електрода. Очищення від нагару проводять на піскоструйному апараті, а при його відсутності - тонкою дерев’яною паличкою, ацетоном. Справність свічки перевіряють почерговим відключенням свічок. При відключенні справної свічки робота двигуна погіршується. Крім того, свічка, яка не працює, холодніша за інші.

- Перевірити справність кола низької напруги. Контрольному лампу підключити на клему котушки (без маркування) і масу. Включити запалювання, провертати колінчастий вал рукояткою. При замиканні контактів лампа повинна гаснути, при розмиканні - загорятися.

- Перевірити справність кола високої напруги.

ш Якщо немає іскри на всіх свічках - оглянути ротор і кришку розподільника, сліди нагару видалити, за наявності пробоїв, тріщин - замінити.

8. Включити запалювання, провертати колінчастий вал стартером - якщо між наконечником центрального проводу і масою (на відстані 6-7 мм) немає іскри - несправна вторинна обмотка котушки.

© Якщо між електродами деяких свічок проскакує слабка іскра, або проскакує з перебоями, або зовсім відсутня: сухою тканиною видалити масло і вологу з кришки розподільника, проводів до свічок, котушки, свічок; очистити від нагару кришку і ротор розподільника; замінити проводи з пошкодженою ізоляцією; перевірити надійність утримання проводів високої напруги; замінити або очистити непрацюючі свічки.

@ Якщо у всіх свічок іскра проскакує з перебоями: перевірити (відрегулювати) зазор між контактами переривника, справність центрального контакту в кришці.

в Якщо перебої в роботі системи відбуваються на великих обертах - ослабла пружина важеля рухомого контакту (нормальне зусилля - не менше 500 г).

ш Відмова в роботі свічок може бути викликана тим, що карбюратор відрегульований на багату суміш (кіпоть, сухий нагар на свічках), на бідну суміш (перегрівання свічок), зношені поршневі кільця (замаслювання свічок), нещільне закручування свічок (перегрівання).

- Перевірити стан і кріплення приладів системи запалювання.Перевірити стан котушки запалювання про іскроутворенню на випробувальному стенді. Безперебійне іскроутворення повинно спостерігатись при зазорі не менше 7 мм. Відсутність іскроутворення або нестійка іскра свідчать про наявність дефектів в обмотках котушки. Для з’ясування стану обмоток (виткове замикання первинної обмотки або пробій ізоляції вторинної обмотки) необхідно перевірити її опір при температурі 20°С. Опір первинної обмотки повинен бути 0,42 Ом, вторинної - 22 300 Ом.

- Встановити запалювання на двигуні.

ш Встановити поршень 1-го циліндра в ВМТ кінця такту стиску (рис. б).

в Встановити поршень на момент появи іскри, поєднавши позначку (отвір) на шківу колінчастого валу з позначкою «9» на покажчику (для ЗИЛ -130).

в Перевірити справність переривника- розподільника, очистити, перевірити зазори між контактами (0,3 - 0,4 мм.)

в Відпустити гайку кріплення тримача корпусу привода і, повертаючи корпус переривника, встановити контакти на початок розмикання, застосовуючи контрольну лампу.

в Загвинтити гайку кріплення тримача і з’єднати трубку з вакуумним регулятором.

в Поставити кришку розподільника і підключити до неї проводи високої напруги відповідно до порядку роботи циліндрів (1-5-4-2-6-3-7-8 ).

Перевірка правильності встановлення запалювання: рухаючись зі швидкістю 20-25 км/год, різко натиснути на педаль дросельних заслінок. Повинна прослуховува- тися слаба детонація, яка потім зникає. При її відсутності стрілку октан-коректора перемістити в бік «+», при сильній детонації - в бік «-».

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ :

VII. Закріплення нового матеріалу, перевірка засвоєного:

1. Як перевірити наявність струму в ланцюгах низької напруги?

2. Як перевірити наявність струму в ланцюгах високої напруги?

3. Поясніть роль переривника в системі запалювання.

4. У якому порядку приєднати дроти, що йдуть від розподільника до свічок?

5. Чому на двигунах встановлено два джерела струму?

6. Як водій здійснює контроль за правильною спільною роботою цих двох джерел?

7. Як впливає кут випередження запалення на роботу двигуна?
8. На яких режимах роботи двигуна змінює кут випередження запалення відцентровий

регулятор випередження запалення ?
9. На яких режимах роботи двигуна змінює кут випередження запалення вакуумний

регулятор випередження запалення ?
10.Яке призначення октан-коректора ?
11.Як відрегулювати кут випередження запалення на двигуні ?

Домашнє завдання – опрацювати матеріал, в зошиті дати відповіді на контрольні питання.

Дати відповіді на тестові питання:

- В якій відповіді правильно вказані позначені на рис. а частини контактно- транзисторної системи запалювання?

- Розподільник /, додатковий опір. З, провід високої напруги.

- Переривник 1, провід низької напруги

- провід високої напруги 3.

- Переривник 1, провід високої напруги 2, провід низької напруги 3.

- Який з приладів системи запалювання розмикає коло слабкого струму керування транзистором транзисторного комутатора?

1- Котушка запалювання. 2- Переривник.

З- Розподільник.	4— Транзисторний комутатор.

- В якій відповіді правильно вказана величина струму високої напруги в системі контактно-транзисторного запалювання?

1. 300 В.	2. 1500 В. 3. 18000 В. 4. 30000 В.

- В залежності від чого додаткові резистори в колі первинної обмотки котушки автоматично регулюють силу струму?

1. Від напруги акумуляторної батареї. 2. Від часу замкнутого стану контактів переривника. 3. Від напруги, що виробляється генератором. 4. Від навантаження на двигун.

- Яка частина котушки запалювання позначена на рис. б?

- Первинна обмотка.

- Вторинна обмотка.

- Осердя.

- Магнітопровід.

- Чим заповнена внутрішня порожнина котушки?

1. Магнітним порошком. 2. Окалиною.

3. Азотом.	4. Трансформаторним маслом.

- Скільки витків має первинна обмотка котушки?

1. 100 витків. 2. 180 витків. 3. 260 витків

- Яка частина свічки запалювання позначена на рис. в?

1. Центральний електрод.	2. Боковий електрод.

3. Корпус.	4. Ізолятор.

- Який повинен бути зазор між електродами свічки при контактно-транзисторному запалюванні?

1. 0.20-0.30мм. 2. 0.65-0.80мм. 3. 0.85-1.00мм. 4. 1.80-2.05мм.

- В якій відповіді правильно названа позначена на рис. г частина розподільника?

- Струморозносна пластина.

- Вугільний контакт.

- Кулачок.

- Ротор.

11. Яка частина перервника позначена на рис. д?

- Октан-коректор.

- Віді\ентровий регулятор випередження запалювання.

- Вакуумний регулятор випередження запалювання.

- Кулачок переривника.

12. Який зазор повинен бути між контактами переривника при їх найбільшому розмиканні?

1. 0.15-0.20мм.	2. 0.35-0.45мм.	3. 0.55- 0.65мм. 4. 0.75-0.85мм.

Предмет   «Правила дорожнього руху»

Тема  уроку –Навчальна їзда.

## 24. Навчальна їзда

24.1

Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань.

24.2

Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда — 14 років. Такі особи зобов’язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік.

24.3

Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати вимоги цих Правил.

24.4

Початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху.

24.5

Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається.

24.6

Виключено на підставі Постанови КМУ № 1029 від 26.09.2011.

24.7

Виключено на підставі Постанови КМУ № 1029 від 26.09.2011.

24.8

Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки  «Учбовий транспортний засіб» відповідно до вимог підпункту «к» пункту 30.3 цих Правил. Автомобілі, які систематично використовуються для навчання також повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв.

24.9

Забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні, на дорогах для автомобілів та на автомагістралях. Перелік доріг, на яких дозволяється навчання водінню транспортних засобів, погоджується з уповноваженим підрозділом Національної поліції (виключено на підставі Постанови КМУ №660 від 30.08.2017).

Домашнє завдання – вивчити р.24 ПДР.

Предмет  «Основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога»

Тема уроку – Поняття про експертизу  ДТП.

# Експертиза дорожньо-транспортних пригод

3.1 Поняття про експертизу та її види. Судова експертиза

Експертизою називають дослідження будь-яких матеріальних об’єктів, процесів, явищ, яке проводиться за чиїмось дорученням спеціалістом у певній галузі знань (експертом) для вирішення питання, яке відноситься до цієї галузі, з представленням мотиваційного висновку. Експертизою ДТП називають комплексне науково-технічне дослідження всіх аспектів пригоди, виконане особами, які володіють спеціальними знаннями.

Для об’єктивного встановлення всіх причинно-наслідкових факторів виникнення ДТП і дії її прямих чи побічних учасників експертиза вимагає використання інформації із різних галузей знань, у тому числі юриспруденції, криміналістики, медицини, психофізіології, конструкції, теорії і розрахунку транспортних засобів, технології їх виготовлення, обслуговування і ремонту, проектування, будівництва і експлуатації доріг, організації і безпеки дорожнього руху тощо.

Залежно від відомчої приналежності організації, що досліджує ДТП, розрізняють два види експертизи:

1) судова експертиза;

2) службова експертиза (службове розслідування).

Судова експертиза проводиться, як правило, у випадку ДТП з важкими наслідками, коли необхідно виявити ступінь вини кожного з учасників пригоди. Вона виконується згідно з законом за дорученням слідчих і судових органів, які займаються розглядом кримінальних і цивільних справ. Судова експертиза повинна дати відповідь на питання: чи являється ДТП нещасним випадком, чи результатом дії її учасників, які порушили Правила дорожнього руху.

Експертизи проводяться експертними установами відповідно до регіональних зон обслуговування. Її виконують штатні співробітники цих установ, які мають вищу освіту, пройшли відповідну підготовку та атестовані як експерти певної спеціальності. В окремих випадках слідчі і судові органи доручають проведення експертизи позаштатним експертам експертних установ: працівникам науково-дослідних інститутів, вузів, технікумів.

Строки проведення експертизи встановлюються керівником експертної установи в межах десять днів – щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів і не складних за характером досліджень експертиз; одного місяця – щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів або складних за характером досліджень. Якщо експертиза не може бути виконана у зазначені строки, більший строк встановлюється за домовленістю з органом чи особою, які призначили експертизу.

За складом учасників судові експертизи діляться на:

1) одноособові;

2) комісійні;

3) комплексні.

Одноособову експертизу проводять у порівняно простих випадках, комісійну – назначають при розслідуванні складних пригод з великою кількістю учасників і транспортних засобів, а також за наявності обставин, які викликають суперечності серед експертів однієї спеціальності. Комплексну експертизу назначають у випадках, коли питання, що виникли, не можуть бути вирішені спеціалістами одного роду і вимагаються особи різних спеціальностей: лікарі; економісти; трасологи; криміналісти тощо.

Крім того, судова експертиза за черговістю проведення класифікується як а) первинна; б) додаткова; в) повторна. Проводячи первинну експертизу, експерт відповідає на конкретні питання, які стоять в постанові слідчого або у визначенні суду. Додаткову експертизу призначають за недостатньої якості або у разі неповного висновку експерта. Додаткові дослідження пояснюють висновок первинної експертизи. Повторна експертиза може бути призначена, якщо виникли сумніви в кваліфікації експерта, правильності проведення експертизи і т. д.

3.2 Обов’язки, права і відповідальність судового експерта

Обов’язки, права і відповідальність судового експерта за належне їх виконання та дотримання регламентовані “Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз”, затвердженою наказом Міністерства юстиції України. У своїй діяльності експерт керується науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз.

На експерта покладаються такі обов’язки:

– прийняти до виконання доручену йому експертизу;

– повідомити в письмовій формі особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані;

– з’явитися за викликом особи або органу, які призначили експертизу, для допиту з приводу проведеної експертизи чи повідомлення про неможливість її

проведення;

– заявити самовідвід за наявності передбачених законом обставин;

– з дозволу особи або органу, які призначили експертизу, проводити дослідження у присутності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного чи сторін у цивільних та арбітражних справах.

Судовий експерт має право:

– знайомитися з матеріалами справи, які стосуються експертизи;

– порушувати клопотання про надання додаткових та нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань;

– з дозволу особи або органу, які призначили експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих і судових дій, порушувати клопотання, що стосуються проведення експертизи, та задавати відповідні запитання особам, яких допитують;

– вказувати у висновку експертизи на факти, які мають значення для справи, про які йому не були поставлені запитання;

– у випадку незгоди з іншими членами експертної комісії – складати окремий висновок експертизи;

– викладати письмово відповіді на питання, які ставляться перед ним під час допиту;

– оскаржувати в установленому порядку дії та рішення особи або органу, які призначили експертизу, що порушують права експерта або порядок проведення експертизи.

Експерту забороняється:

– проводити експертизу без письмової вказівки керівника експертної установи (її структурного підрозділу), за винятком експертиз, доручених йому безпосередньо після слідчого огляду, в якому він брав участь як спеціаліст, а також експертиз, які проводяться під час судового розгляду;

– самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені у наданих йому матеріалах неоднозначно;

- розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи дізнання;

- вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експертизи, з будь-якими особами, якщо такі особи прямо чи побічно стосуються експертизи;

– зберігати кримінальні, цивільні та арбітражні справи, а також речові докази й документи, що є об’єктами експертизи, поза службовим приміщенням.

Експерт складає висновок експертизи від свого імені і несе особисту відповідальність за його правдивість. За надання завчасно неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, а також за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадить дізнання, даних попереднього слідства чи дізнання експерт несе кримінальну відповідальність за статтями Кримінального кодексу України. За злісне ухиляння від явки до органів дізнання та попереднього слідства або суду експерт несе відповідальність за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За допущені порушення при проведенні експертизи, що не призвели до кримінальної чи адміністративної відповідальності, штатний співробітник експертної установи може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а позаштатний – звільнений з посади позаштатного експерта.

3.3 Завдання судової автотехнічної експертизи

Головними завданнями автотехнічної експертизи є:

– встановлення несправностей транспортного засобу, які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до ДТП чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення несправностей звичайно застосованими методами контролю за технічним станом транспортного засобу; визначення ступеня та механізму впливу несправності на виникнення та розвиток пригоди;

– встановлення механізму пригоди та його елементів: швидкості руху (при наявності слідів гальмування), гальмівного та зупинного шляхів, траєкторії руху, віддалі, пройденої транспортним засобам за певні проміжки часу, та інших просторово-динамічних характеристик пригоди;

– встановлення того, як повинен був діяти водій транспортного засобу в даній дорожній ситуації відповідно до вимог Правил дорожнього руху та чи мав він з моменту виникнення небезпеки технічну можливість запобігти пригоді.

Перед автотехнічною експертизою можуть бути поставлені й інші запитання, вирішення яких пов’язане з дослідженням технічного стану

транспортного засобу, дорожньої обстановки і дій учасників дорожньої події.

Для проведення судової автотехнічної експертизи в розпорядження експерта повинні бути надані такі основні матеріали:

– постанова слідчого (ухвала суду) про призначення експертизи;

– протокол огляду місця ДТП;

– схема ДТП;

– протокол огляду і перевірки технічного стану транспортного засобу;

– довідка по ДТП

і додаткові:

– протокол слідчого експерименту (якщо він проводився);

– довідка метеослужби про погоду;

– довідка про форму і стан дорожнього покриття в зоні ДТП;

– відомості про роботу світлофорів;

– протоколи допиту свідків.

У постанові (ухвалі) про призначення експертизи вказуються такі дані:

- місце й дата винесення постанови чи ухвали;

- посада, звання та прізвище особи, назва суду, який виніс постанову (ухвалу);

- назва справи та її номер;

- обставини справи, які стосуються експертизи;

- підстави призначення експертизи;

- прізвище експерта або назва установи, експертам якої доручається проведення експертизи;

- питання, поставлені експертові;

- перелік об’єктів, що підлягають дослідженню, порівняльних матеріалів, а також матеріалів, направлених експертові для ознайомлення, або посилання на такі переліки, які є в матеріалах справи;

- інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

У разі призначення додаткової або повторної експертизи, крім вищезазначених матеріалів, експертові надсилаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками, а також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку. У постанові (ухвалі) про призначення додаткової та повторної експертизи зазначаються мотиви й підстави їх призначення.

Протокол огляду місця ДТП містить опис і характеристику всіх елементів місця пригоди, який складає черговий по підрозділу ДАІ або інспектор дорожньо-патрульної служби, котрі повинні прибути на місце ДТП.

Схема ДТП є планом місцевості з графічним зображенням обстановки пригоди. Вона фіксує не тільки координати транспортних засобів і пішоходів після пригоди, їх приблизне розміщення перед пригодою, а також напрямок (траєкторію) руху. Схема повинна бути виконана в масштабі.

Протокол огляду і перевірки технічного стану транспортних засобів фіксує технічні несправності і пошкодження, виявлені при огляді цих засобів. Несправності можуть бути причиною ДТП, а пошкодження – його наслідком. Особливу увагу приділяють технічному стану агрегатів і систем автомобіля, які безпосередньо впливають на безпеку: рульове керування, шини, гальмівна система, підвіска, система освітлення і сигналізації.

Довідка по ДТП містить відомості про час і місце пригоди, адресу лікувальної установи, куди направлені особи, що постраждали, їхні прізвища і місця проживання, інформацію про автомобілі, що брали участь в пригоді, і їх водіїв. При цьому використовуються дані, які добуті в результаті огляду місця пригоди, а також опитування учасників пригоди, свідків.

3.4 Етапи експертизи і висновок експерта

Експертні дослідження являють собою сполучення логічного аналізу і інженерних розрахунків. У більшості випадків процес проведення судової автотехнічної експертизи можна розділити на такі етапи:

1) ознайомлення з постановою, вивчення матеріалів справи;

2) побудова інформаційної моделі ДТП, що досліджується;

3) проведення розрахунків, складання графіків і схем;

4) оцінка проведених досліджень, уточнення початкової (первинної) моделі ДТП;

5) формулювання висновків і оформлення акту експертизи.

Отримавши постанову про призначення експертизи, експерт-автотехнік знайомиться з її змістом, вивчає фабулу пригоди у тому вигляді, в якому вона подана слідчим (судом), і питання, на які необхідно відповісти. Потім експерт аналізує матеріали кримінальної справи і систематизує їх у послідовності, зручній для майбутнього дослідження. Він подумки відтворює черговість подій в ході ДТП і дії його учасників. Згідно з постановою і матеріалами справи намічає приблизну модель пригоди, що досліджується.

Досліджуючи ДТП, експерт-автотехнік проводить розрахунки для визначення параметрів руху пішоходів і транспортних засобів. Необхідні дані він бере із постанови (ухвали), а також довідників, нормативних актів, інструкцій і інших джерел. До таких даних, зокрема, відносяться розміри автомобіля та його маса, показники тягової динамічності, коефіцієнт зчеплення шин з дорогою, час реакції водія, час спрацювання гальмівного привода, ККД трансмісії, коефіцієнт опору повітря тощо. При розрахунку можуть використовуватися аналітичні, графо-аналітичні і графічні методи.

Оцінюючи результати, отримані на основі розрахунків, експерту інколи доводиться змінювати первинну модель ДТП або повністю відмовлятися від неї і розробляти нову модель, яка узгоджувалася б з результатами проведених досліджень.

Висновок (акт) експертизи складається з трьох частин: 1) вступної; 2) досліджуваної; 3) висновків дослідження.

У вступній частині вказуються назва експертизи, її порядковий номер, вид (комісійна, додаткова, повторна і т. д.), особа або орган, які призначили експертизу, дані про експерта (посада, прізвище, освіта, стаж роботи тощо), дати надходження матеріалів і підписання висновку, найменування матеріалів, що надійшли на експертизу, обставини справи, питання, які належить вирішити експертові, попередження експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку, довідково-нормативні документи та методична література, які використовувались експертом при вирішенні поставлених питань.

У дослідницькій частині висновку експертизи описується процес дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновку експерта. Кожному питанню, яке вирішується експертом, має відповідати певний розділ дослідницької частини.

У заключній частині висновки дослідження викладаються у вигляді відповідей на поставлені питання в тій послідовності, в якій вони викладені у його вступній частині. На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь по суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити.

Домашнє завдання – опрацювати та проаналізувати даний матеріал.

Дати відповідь на тестові завдання

1. Який прийом гальмування забезпечує безпечну зупинку транспортного засобу на слизькій ділянці дороги.

- Багаторазове переривчасте натискання на педаль гачьма і відпускання його без виключення зчеплення.

- Гальмування з виключеним зчепленням.

- Одноразове натискання на педаль гачьма без виключення зчеплення.

2. До переліку робіт з підвищеною небезпекою під час експлуатації автомобіля відносяться:

- Навантажувально-розбаита.жувагіьні, монтажні і демонталсні роботи з шинами.

- Демонтажні і монтажні роботи з шинами.

- Ремонтні.

3. Причини виникнення пожежі на автомобілях.

а)	Несправність рульового керування.

б)	Несправність гальмової система.

в)	Підтікання папива в системі живлення.

4. Ви наближаєтесь до повороту дороги ліворуч і він виявився крутіший, ніж припускалося.

- Збільшити швидкість, щоб швидше подолати поворот.

- Продовжити рух, не змінюючи швидкості і тримаючись лівого краю проїзної частини дороги.

- Зменшити швидкість руху.

5. Технічні засоби гасіння пожежі:

- Вогнегасник.

- Ковдра.

- Пісок.

6. Термін дії медичних довідок, щодо придатності керування транспортним засобом ф. № 083 для водіїв віком понад 55 років /жінок-понад 50 років.

а)	1 рік.

б)	Безстроково.

в)	2 роки.

7. Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці полягає в тому, що на працівника накладається стягнення у вигляді:

- Догани, звільнення з роботи.

- Суворої догана.

- Відповіді "1" і "2 " вірні.

8. Грубе порушення Законів України про охорону навколишнього середовища тягне за собою:

1) попередження б)	адміністративне або кримінальне покарання

в)	кримінальне покарання

9. При ДТП водій зобов’язаний

- Вжити заходів для подання першої медичної допомоги потерпілим, викликати карету швидкої медичної допомоги, а якщо це неможливо, звернутись по допомогу до присутніх і відправити потерпілих у лікувальний заклад, у випадку неможливості виконати перераховані дії відвезти потерпілого до медичного закладу своїм транспортом.

- Вжити заходів для подання першої медичної допомоги потерпілим, викликати карету швидкої медичної допомоги, а якщо це неможливо, звернутись по допомогу до присутніх і відправити потерпілих у лікувальний заклад.

- Вжити заходів для подання першої медичної допомоги потерпілим, відвезти потерпілого до медичного закладу своїм транспортом .

10. До яких небезпечних наслідків може призвести гальмування автомобіля з різним зносом шин правих і лівих коліс?

- Занесення.

- Небезпечних наслідків не буде.

- Занесення з можливим перекиданням.

11. Згідно правил дорожнього руху, дорожньо-транспортною пригодою є:

- Пригода, яка стачася за участю механічного транспортного засобу, що рухався, і призвела до пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, загибелі чи поранення людей.

- Пригоди, що стачися внаслідок стихійного лиха.

- Пригоди, що сталися при зчепленні чи розчепленні транспортних засобів.

12 . Чи дозволяється експлуатація автомобіля без ременів безпеки, якщо їх встановлення передбачено конструкцією ?

- Дозволяється.

- Забороняється.

- Дозволяється, якщо ремені в ремонті.

Підготовка до іспитів.  Рішення екзаменаційних питань.

https://vodiy.ua/pdr/test

Відповіді на тестові завдання надіслати на поштову адресу

vovchanskiy-mnvk@ukr.net   або  vdovichenko61@ukr.net