10 клас  групи  С- 30                       30. 04.2020

Предмет   «Будова й експлуатація вантажного автомобіля».

Тема . Особливості будови електрообладнання автомобілів та основи

його ТО.

Тема уроку – Призначення, будова і принцип дії стартера. Правила користування стартером. Призначення і будова контрольно-вимірювальних приладів.

## Призначення будова та принцип дії стартера

Стартер призначений для обертання колінчастого вала під час запуску двигуна. Стартер являє собою електродвигун постійного струму з послідовним або змішаним вмиканням обмотки збудження. Такі двигуни розвивають великий крутний момент на початку обертання якоря.

  1. Шестерня приводу; 2. Вперте півкільце обгінної муфти, 3. Ролик обгінної муфти; 4. Центруюче кільце обгінної муфти; 5. Зовнішнє кільце обгінної муфти; 6. Кожух обгінної муфти; 7. Вісь важеля приводу включення шестірні стартера; 8. Ущільнювальна заглушка кришки стартера; 9. Важіль приводу включення шестірні стартера; 10. Тяга якоря реле; 11. Кришка стартера з боку приводу; 12. Поворотна пружина якоря реле; 13. Якір реле стартера; 14. Ковзна втулка; 15. Передній фланець реле; 16. Обмотка реле; 17. Стрижень якоря; 18. Ковзна втулка стрижня якоря; 19. Сердечник реле; 20. Фланець сердечника; 21. Щека каркаса обмотки реле; 22. Пружина стрижня якоря; 23. Стягнутий болт реле стартера; 24. Контактна пластина; 25. Верхній контактний болт; 26. Кришка реле; 27. Нижній контактний болт; 28. Кришка стартера з боку колектора; 29. Внутрішня ізолююча пластина позитивного щіткотримача; 30. Гальмівний диск кришки; 31. Гальмівний диск валу якоря; 32. Клема щітки стартера; 33. Колектор; 34. Пружина щітки: 35. Щіткотримач; 36. Щітка стартера; 37. Вал якоря; 38. Втулка кришки стартера; 39. Шунтовая котушка обмотки статора; 40. Полюс статора; 41. Корпус стартера: 42. Обмотка якоря; 43. Обмежувач ходу вимикання шестерні: 44. Обмежувальний диск ходу шестірні; 45. Повідкові кільце; 46. Центрувальний диск; 47. Маточина обгінної муфти; 48. Буферна пружина; 49. Вкладиш маточини обгінної муфти; 50. Втулка шестерні приводу; 51. Обмежувальне кільце ходу шестірні; 52. Стопорне кільце; 53. Запекла шайба валу якоря; 54. Регулювальна шайба осьового вільного ходу; 55. I. Схема роботи обгінної муфти; 56. II.Схема включення стартера.

Розглянемо, які контрольні та інші прилади розміщені на панелі приладів автомобіля ГАЗ-3307 (рис. 19.3).

1 - сигналізатор резерву палива в баці, 2 - блок контрольних ламп з сигналізаторами вмикання покажчиків повороту причепа,

покажчиків повороту автомобіля, вмикання габаритних ліхтарів, несправності у вакуумному приводі заднього контуру гальм, несправності у вакуумному приводі переднього контуру гальм, аварійного падіння рівня гальмової рідини та вмикання стоянкового гальма, 3 - сигналізатор температури охолоджувальної рідини, 4 - сигналізатор вмикання дальнього світла фар, 5 - сигналізатор аварійного падіння тиску масла та забруднення масляного фільтра, 6 - покажчик тиску масла в двигуні, 7 - вимикач малої швидкості вентиляторів опалювача, вимикач заднього протитуманного ліхтаря, вимикач максимальної швидкості вентиляторів опалювача, 8- центральний перемикач світла, 9 - перемикач датчиків покажчика рівня палива в баках, 10 - амперметр, 11 - спідометр, 12 - покажчик температури охолоджувальної рідини, 13 - покажчик рівня палива в баці.

Спідометр об’єднує два прилади - покажчик швидкості і лічильник сумарного шляху.

Спідометр з механічним приводом: від датчика, зв’язаного з валом коробки передач або роздавальної коробки, обертання передається гнучким тросом на приводний валик, з яким з’єднаний постійний магніт. Його магнітне поле обертає картушку. Кру- тний момент урівноважується спіральною пружиною, яка зв’язана зі стрілкою. Лічильник шляху представляє собою барабани, звя’язані шестернями, які приводяться від валика спідометра через черв’ячні передачі.

Домашнє завдання – опрацювати матеріал, в зошиті дати відповіді на контрольні питання.

- Яке призначення, будова та принцип дії стартера?

® Які правила експлуатації стартера необхідно виконувати?

- Які контрольні прилади належать до електрообладнання автомобіля?

- В яких місцях розташовані датчики контрольних приладів?

Дати відповіді на тестові питання:

- Яка частина стартера позначена на рис. а цифрою 1?

/. Якір тягового реле.

- Колектор.

- Щіткотримач.

- Муфта вільного ходу.

- Яка частина стартера позначена на рис. а цифрою 2?

/. Приводна шестірня.

- Колектор.

- Щіткотримач.

- Муфта вільного ходу.

- Якою цифрою на рис. б позначений амперметр?

- При якому тиску масла в системі мащення ГАЗ-3307 вмикається аварійний сигналізатор?

1. 0,2-0,3 кг/см2. 2. 0,4-0,8 кг/см2. 3. 0,9-1,1 кг/см2. 4. 1,2-1,8 кг/см2.

- Яка частина стартера позначена на рис. а цифрою 1?

- Якір тягового реле.

- Колектор.

- Щіткотримач.

- Муфта вільного ходу.

- Яка частина стартера позначена на рис. а цифрою 2?

- Приводна шестірня.

- Колектор.

- Щіткотримач.

- Муфта вільного ходу.

- Які пускові	оберти дизельного двигуна?

1. 25...45 об/хв.	2. 60...80 об/хв.

- 100... 150 об/хв.	4. 200...250 об/хв.

- Якою цифрою на рис. б позначе- Рис. б ний покажчик рівня палива в паливному баці?

- При якій температурі охолоджувальної рідини в системі охолодження ГАЗ-3307 вмикається аварійний сигналізатор?

/. 80- 85°С. 2. 88- 92°С. і. 95- 100°С. 4. 105- 108°С.

Предмет   «Правила дорожнього руху»

Тема.  Перевезення людей та вантажів.

Тема  уроку – Правила  перевезення  людей.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ.

21.1. Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі, обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною характеристикою, так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість, відповідно до правил перевезення.

21.2. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону.

21.3. Під час перевезення в автобусі, мікроавтобусі організованої групи дітей повинно бути не менше одного дорослого супровідника. При цьому спереду і ззаду обов’язково встановлюється згідно з вимогами підпункту «в» пункту 30.3 цих Правил розпізнавальний знак «Діти».

21.4. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу.

21.5. Перевезення пасажирів (до 8 чоловік, крім водія) у пристосованому для цього вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох років і посвідчення водія категорії «С», а у разі перевезення понад зазначену кількість (включаючи пасажирів у кабіні) – категорій «С» і «D».

21.6. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менш як 0,3 м від верхнього краю борту і 0,3–0,5 м від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки.

21.7. Кількість пасажирів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць.

21.8. Військовослужбовці строкової служби, які мають посвідчення водія транспортного засобу категорії «С», допускаються до перевезення пасажирів у кузові пристосованого для цього вантажного автомобіля згідно з кількістю обладнаних для сидіння місць після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом 6 місяців.

21.9. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повинен проінструктувати пасажирів про їх обов’язки та правила посадки, висадки, розміщення і поведінки в кузові.

Починати рух можна, лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирів.

21.10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно з вимогами пункту 21.6 цих Правил і техніки безпеки. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік.

21.11. Забороняється перевозити:

а) пасажирів поза кабіною автомобіля (крім передбачених цими Правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові-фургоні, призначених для перевезення пасажирів), у кузові автомобіля-самоскида, трактора, інших самохідних машин, на вантажному причепі, напівпричепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;

б) дітей, зріст яких менший 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, — на передньому сидінні легкового автомобіля, мікроавтобуса (за відсутності спеціального дитячого сидіння) і на задньому сидінні мотоцикла;

в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля;

г) організовані групи дітей у темну пору доби.

Домашнє завдання – вивчити р.21 ПДР.

Підготовка до іспитів.  Рішення екзаменаційних питань.

https://vodiy.ua/pdr/test

Відповіді на тестові завдання надіслати на поштову адресу

vovchanskiy-mnvk@ukr.net   або  vdovichenko61@ukr.net

# Text boxes

- Які пускові оберти карбюраторного двигуна?

1. 10... 15 об/хв. 2. 20...30 об/хв. 3. 35...45 об/хв. 4. 60...80 об/хв.