10 клас  групи  С- 30, 31                       07-08.05.2020

Предмет   «Будова й експлуатація вантажного автомобіля».

Тема . Особливості будови електрообладнання автомобілів та основи

його ТО.

Тема уроку – Прилади освітлення і сигналізації та додаткового обладнання автомобілів.   Ознаки, причини, наслідки несправностей  електрообладнання.

## Прилади освітлення.

До приладні зовнішнього освітлення автомобілів належать фари, габаритні ліхтарі, ліхтар освітлення номерного знака та ліхтарі освітлення дороги під час руху автомобіля заднім ходом, а до приладів внутрішнього —плафони кабіни й кузова, лампи, які освітлюють щиток приладів. Крім того, автомобілі мають підкапотну і переносну лампи та лампу освітлення багажника (легкові).
Фара складається з корпусу , напіврозбірного оптичного елемента , установочного кільця і облицювального обідка . У більшості автомобілів корпуси фар встановлюють у спеціальних гніздах передньої частини крил. Оптичний елемент кріплять обідком до установочного кільця , положення якого в корпусі фари можна змінювати регулювальними гвинтами. Кільце утримується в корпусі пружинами. Скляний розсіюзач оптичного елемента завальцовано зубцями у відбивачі (металевому релекторі) . Внутрішня поверхня відбивача покрита тонким шаром алюмінію і відполірована. З тильного боку у втулку відбивача встановлено лампу, яка утримується в ній кришкою 1, що має контакти. До кришки приєднана колодка з проводами.
Лампа в фланцевим цоколем, двониткова (двоконтактна). Нитка розжарювання дальнього світла розміщена у фокусі відбивача. Нитка ближнього світла зміщена вгору, тому світло, що випромінюється нею, відбивається в основному верхньою частиною рефлектора і спрямовується вниз. Сила ближнього і дальнього світла — відповідно 40 і 50 кдж.
Габаритні ліхтарі встановлюють спереду і ззаду з обох боків. Бони позначають габарити автомобіля за шириною. Скло передніх габаритних ліхтарів (підфарників) біле, задніх — червоне.
У вантажних автомобілях передні габаритні ліхтарі суміщають з передніми покажчиками поворотів. Для цього їх обладнують двонитковими лампами. Задні габаритні ліхтарі — із задніми докажчиками поворотів і світловими сигналами «Стоп». Крім того, лівий задній габаритний ліхтар використовують, і для освітлення номерного знака. 
Центральний перемикач світла призначений для вмикання приладів зовнішнього освітлення. Він складається із стального корпусу , ізоляційної панелі з контактами і затискачами , каретки (повзуна) з контактними планками , штока з кнопкою, поводка штока і реостата із затискачем . Корпус перемикача кріпиться до панелі щитка приладів автомобіля.
Кнопку штока центрального перемикача можна встановити в одне з трьох фіксованих положень, при кожному з яких планки повзуна з'єднують між собою контакти затискачів у певному поєднанні І — освітлення вимкнено; II — увімкнені задні габаритні ліхтарі і (залежно від положення ножного перемикача) підфарники або ближнє світло фар; III — увімкнені фари і задні габаритні ліхтарі. У положеннях II і III вмикаються також лампи освітлення приладів, розжарювання яких регулюється повертанням кнопки штока, що діє на ковзний контакт реостата .
Ножний перемикач світла дає можливість вмикати підфарники або ближнє світло фар

## Звуковий сигнал.

На автомобілях установлюють звукові електромагнітні вібраційні сигнали. Основні частини сигналу корпус електромагніт, який складається з осердя і обмотки якір, з'єднаний стержнем з мембраною, і контакти Сигнал вмикають у коло акумуляторної батареї послідовно з кнопкою , яку встановлюють на рульовому колесі. Коли водій натисне на кнопку, струм від батареї проходить через обмотку й контакти сигналу. Осердя намагнічується і притягує якір, який, діючи через стержень, вигинає мембрану.
Одночасно якір натискує на пружну пластину рухомого контакте, відводячи його від нерухомого. Під час розмикання контактів коло струму переривається, осердя розмагнічується, і всі деталі сигналу повертаються в початкове положення, після цього процес роботи сигналу повторюється. Мембрана, що коливається під час роботи сигналу, стає джерелом звуку. Конденсатор, який вмикають паралельно контактам, запобігає підгорянню контактів під впливом струмів самоіндукції, що виникають в обмотці електромагніту під час розмикання контактів. Сигнал регулюють обертанням гвинта , який діє на пластину рухомого контакта,
На автомобілі ГАЗ-24 встановлюють два звукові сигнали. Щоб запобігти підгорянню контактів кнопки, з колі є реле ввімкнення сигналів, яким керують за допомогою кнопки.

## Покажчики поворотів.

Покажчик складаються з перемикача , встановленого на рульовій колонці, електромагнітного переривника, передніх і задніх сигнальних ламп, розміщених у габаритних ліхтарях або в окремих ліхтарях покажчика поворотів, і контрольної лампи . Рукоятка перемикача може мати три положення: сигнальні лампи вимкнені (середнє положення); передня і задня сигнальні лампи ввімкнені з лівого боку автомобіля; передня і задня сигнальні лампи ввімкнені з правого боку.
Переривник складається з електромагніту, основного і додаткового якорів, основних і додаткових контактів, резистора і корпусу із затискачами СЛ (сигнальні лампи), Б (батарея) іКЛ (контрольна лампа), Якорі утримуються на певній відстані від осердя електромагніту силою власної пружності, а якір ще й силою натягнутої струни резистора .
Якщо покажчик увімкнути, наприклад, перед поворотом направо, то через покажчик піде струм по такому колу батарея — увімкнений вимикач запалювання — затискач В — осердя електромагніту — якір — струна — резистор — обмотка електромагніту — затискач СЛ — перемикач — сигнальні лампи з правого боку автомобіля — маса — батарея. Оскільки резистор послаблює струм у колі, електромагніт не спроможний притягувати якорі, лампи ї світяться тьмяно.Через кілька секунд струна нагріється її натяг зменшиться і осердя електромагніту притягне якір . Контакти в замкнуться, і струм піде по описаному колу, обминувши резистор . Сила струму зростає, і лампи світяться яскравіше. Одночасно внаслідок посилення магнітного поля електромагніт притягує якір і вмикає контрольну лампу розміщену на щитку приладів. Ще через певний час струна охолоне і, скорочуючись, відтягне якір , після чого цикл роботи переривника повторюється. Протягом усього часу роботи покажчика сигнальні й контрольні лампи мигають.
Більшість сучасних автомобілів, у тому числі і ГАЗ-24 «Волга», має аварійну сигналізацію, яка дає можливість вмикати одночасно всі ліхтарі покажчиків повороту в мигаючому режимі.
Стоп-сигнал попереджає водіїв транспортних засобів, які рухаються ззаду, про гальмування автомобіля. Прилад складається із сигнальних ламп, розміщених у задніх габаритних ліхтарях або в ліхтарі освітлення заднього номерного знака, і автоматичного вмикача, який спрацьовує під час натискання на гальмову педаль.

## Контрольні і допоміжні прилади.

Амперметр вмикають між генератором і акумуляторною батареєю . При такому вмиканні амперметр завжди показує силу зарядного і розрядного струму батареї; при заряджанні стрілка відхиляється праворуч, при розряджанні — ліворуч
Покажчик рівня палива магнітноелектричний. Він складається з власне покажчика, розміщеного на щитку приладів автомобіля, і вимірювального перетворювача, який установлюють на верхній стінці паливного бака. Покажчики тиску масла і температури охолодної рідини. показує температуру охолоджувальної рідини в системі охолодженя в сорочці охолодження блока целіндрів двигуна та тиск масла в масляній магістралі
Контрольні лампи, які встановлюють на щитку приладів автомобіля, застосовують самостійно або як додаток до контрольних приладів, що мають шкалу.
Контрольна лампа покажчика поворотів сигналізує мигаючим світлом про нормальну роботу ввімкненого покажчика.
Контрольна лампа ввімкнення дальнього світла фар, яка паралельно з'єднана з відповідними нитками розжарювання ламп фар, сигналізує водію про ввімкнення дальнього світла.

Контрольна лампа аварійного тиску масла вмикається в коло акумуляторної батареї через вимірювальний перетворювач, контакти якого замикаються або розмикаються діафрагмою.

Ознаки, причини, наслідки несправностей  електрообладнання.

Несправності та технічне обслуговування системи запалювання

Несправності системи запалювання

Ознаки: перебої в роботі, відсутність іскри, перевитрата палива, падіння потужності, утруднений запуск.

Несправності приладів системи.

в Котушка запалювання - пошкодження ізоляції обмоток, їхнє замикання, тріщини в кришці, вигорання центрального виводу, перегорання додаткового опору.

в Переривник - порушення зазору між контактами, їх забруднення або підгоряння, послаблення пружини важеля рухомого контакту, велике спрацювання втулок валика, кулачка, подушки, доріжки шариків підшипника, заїдання тягарців відцентрового регулятора, несправний вакуумний регулятор.

Обгорілі контакти перервника зачищають спеціальною абразивною пластинкою, яка є в комплекті інструменту водія, надфілем, або складеним удвоє скляним папером.

Для перевірки регулювання зазору, між контактами знімають кришку розподільника і ротор, рукояткою повертають колінчастий вал до повного розмикання контактів і щупом перевіряють зазор, який повинен дорівнювати 0,35—0,45 мм.

в Розподільник — тріщини в кришці або роторі, спрацювання вугільного контакту, в Свічки запалювання - тріщини в ізоляторі, відкладання нагару, замаслювання, порушення зазору.

ш Інші - вихід з ладу транзисторного комутатору, порушення контактів проводів, порушення ізоляції, пробій високовольтних проводів на «масу», підключення свічок не відповідає порядку роботи двигуна, неправильна установка запалювання.

Технічне обслуговування системи запалювання

ЩО

ф Перевірити роботу приладів, очистити їх.

ТО-1

ф Перевірити кріплення проводів, їхній стан. ф Протерти кришку розподільника.

ф Змастити вал переривника через ковпачкову маслянку (Літол-24).

ТО-2

ф Змастити деталі переривника (маслом для двигуна).

ф Перевірити (відрегулювати) зазор між контактами переривника, зачистити контакти.

ф Перевірити стан свічок, очистити їх від нагару.

СО

ф Перевірити роботу переривника-розподільника, його установку на двигуні.

Розглянути порядок виконання робіт по технічному обслуговуванню та усуненню несправностей системи запалювання.

Несправності та технічне обслуговування стартера

Несправності стартера

Ознаки: якір стартера не обертається, стартер не розвиває достатньої потуж - ності, не вимикається після запуску, шум при включенні або роботі.

Несправності: несправний електродвигун стартера, ненадійні контакти, підгоряння, забруднення, спікання контактів тягового реле, спрацювання втулок, пробуксовування муфти вільного ходу, заїдання приводу на валу, спрацювання або поломка зубів шестерні, послаблене кріплення стартера, порушено регулювання, порушення контакту щіток з колектором, несправна втягуюча, утримуюча обмотки.

Технічне обслуговування стартера

ТО-1

ф Перевірити кріплення стартера та проводів.

ТО-2

ф Перевірити стан колектора, щіток.

СО

ф Зняти стартер, розібрати, перевірити стан контактів колектора, щіток, їх притискання.

ф Змастити підшипники. ф Продути деталі повітрям.

ф Відрегулювати привод. Зазор між шайбою і шестернею 1.5-3.5мм регулюють гвинтом.

Несправності інших приладів електрообладнання

ф Обрив електричного кола, окислення або ненадійний контакт у з‘єднаннях, порушення ізоляції провідників, замикання їх на “масу”.

❖ Перегорання ниток ламп, неправильне регулювання світла фар, механічні пошкодження розсіювачів.

ф Несправність покажчиків, їхніх датчиків, електродвигунів, тумблерів, перемикачів.

ф Несправність звукового сигналу (обгорання контактів переривника, зпікання контактів, замикання обмоток, порушення регулювання).

Технічне обслуговування інших приладів електрообладнання

ЩО

ф Перевірити стан приладів освітлення, світлової і звукової сигналізації шляхом їх вмикання, справність спідометру.

ТО-1

ф Перевірити кріплення приладів освітлення і сигналізації.

ТО-2

ф Відрегулювати світло фар.

ф Перевірити стан і справність контрольних приладів, надійність кріплення з‘єднувальних колодок.

Розглянути порядок виконання робіт по технічному обслуговуванню та усуненню несправностей інших приладів електрообладнання.

Регулювання світла фар.

ф Встановити автомобіль (без навантаження, з нормальним тиском в шинах) на горизонтальній площині.

ф Провести лінії (рис. 20.1): А = відстані між центрами фар, висота лінії Б-Б = висоті центрів фар, В-В - на 300мм нижче.

ф Ввімкнути ближнє світло і гвинтом вертикального і горизонтального регулювання домогтися, щоб горизонтальна лінія освітленої ділянки співпала з лінією В-В, а похилі лінії з точок Р були направлені вгору під кутом 15°.

Регулювання звукового сигналу.

Перевірити звучання сигналу. Відрегулювати звук поворотом регулювального гвинта, а якщо цього недостатньо, зняти кришку, зачистити контакти абразивною пластиною, послабити контргайку, повернути стержень якоря на 1/4 оберту, затягнути контргайку і знову відрегулювати сигнал гвинтом.

Обслуговування електричного стартера.

Очистити стартер. Перевірити кріплення стартера, важелів привода, надійність кріплення проводів до затискачів. Зняти кришку тягового реле. Оглянути контакти. Зачистити поверхні контактів. Зняти з корпусу захисну стрічку. Перевірити стан колектора : щіток. Робоча поверхня колектора не повинна мати слідів підгоряння. Забруднену “ о верхню протерти тканиною, змоченою в бензині. При підгорянні - зачистити скляною шкуркою, обертаючи вал якоря. Щітки повинні вільно, без заїдання переміщуватись в щіткотримачах. Щітки, зношені до висоти 6 мм або які мають значні сколи, замінити новими, попередньо притерши їх до колектора. Тиск щіток на колектор - 800- 200 г. Обдути колектор і щітки стиснутим повітрям. Поставити захисну стрічку.

- Домашнє завдання – опрацювати матеріал, в зошиті дати відповіді на контрольні питання.

- Які несправності можливі в системі запалювання?

- Які роботи виконують при ТО системи запалювання?

- Яка послідовність перевірки і регулювання зазору між контактами переривника?

- Як перевірити справність свічки запалювання, як очистити свічку від нагару?

- Як перевірити справність кола низької напруги?

- Як перевірити справність кола високої напруги?

- Як встановлюється запалювання?

- Які несправності можливі в стартері?

- Які роботи виконують при ТО стартера?

- Як перевірити стан колектора і щіток?

- Яка будова фари?

- Яка будова переднього і заднього уніфікованих ліхтарів?

- Які комутаційні прилади встановлені на автомобілі, яке їх призначення?

- Які несправності можуть виникнути в приладах освітлення, світлової та звукової сигналізації, контрольно-вимірювальних приладах, комутаційних приладах?

- Які роботи виконують при ТО вказаних приладів?

- Як замінити лампу в фарі?

- Як відрегулювати світло фар?

- Як регулюється звук в звуковому сигналі?

Дати відповіді на тестові питання:

- Яка частина фари позначена на рис. в цифрою 1?

1. Розсіювач.	2. Рефлектор.

- Декоративний обідок. 4. Патрон.

- Яка частина фари позначена на рис. в цифрою 2?

1. Розсіювач.	2. Рефлектор.

- Регулювальний гвинт. 4. Патрон.

- Яка деталь звукового сигналу позначена на рис. г?

1. Мембрана. 2. Резонатор.

- Якір.	4. Пластина рухомого контакту.

- Який з вказаних приладів електрообладнання відноситься до комутаційних приладів?

- Покажчик рівня палива.

- Центральний перемикач світла.

- Реле-регулятор.

- Спідометр.

- Яка складова частина електрообладнання позначена на рис. д?

- Реле-регулятор.

- Амперметр.

- Вмикач запалювання.

- Центральний перемикач світла.

- Який кут розсіювання ближнього світла фар в горизонтальній площині?

- 15-22°. 2. 25-30°. 3. 39-60°. 4. 59-60°.

- До яких наслідків призводить порушення контакту щіток стартера з колектором?

- При вмиканні стартера якір не обертається.

- При вмиканні стартер обертається з великою частотою, не провертаючи колінчастий вал.

- При вмиканні чути скреготіння шестірні, яка не входить в зачеплення з маховиком.

- При вмиканні повторюється сильний стук тягового реле і стук шестірні по зубчастому вінцю маховика, колінчастий вал при цьому не обертається.

- Після пуску стартер не вимикається.

8 Яка частина фари позначена на рис. в цифрою 1?

1. Розсіювач.	2. Рефлектор.

3. Декоративний обідок. 4. Патрон.

9 Яка частина фари позначена на рис. в цифрою 2?

- Розсіювач.	2. Рефлектор.

3. Регулювальний гвинт. 4. Патрон

.

- Яка деталь звукового сигналу позначена на рис. г?

1. Мембрана. 2. Резонатор.

3. Якір.	4. Пластина рухомого контакту.

- Який з вказаних приладів електрообладнання відноситься до комутаційних приладів?

- Покажчик рівня палива.

- Центральний перемикач світла.

- Реле-регулятор. 4. Спідометр.

12 Яка складова частина електрообладнання позначена на рис. д?

1. Реле-регулятор. 2. Амперметр.

- Вмикач запалювання.

- Центральний перемикач світла.

- Який кут розсіювання протитуманних фар в горизонтальній площині?

- 15-22° 2. 25-30°. 3. 39-60°. 4. 59-60°.

- До яких наслідків призводить підгоряння контактів тягового реле стартера?

- При вмиканні стартера якір не обертається.

- При вмиканні стартер обертається з великою частотою, не провертаючи колінчастий вал.

- При вмиканні чути скреготіння шестірні, яка не входить в зачеплення з маховиком.

- При вмиканні повторюється сильний стук тягового реле і стук шестірні по зубчастому вінцю маховика, колінчастий вал при цьому не обертається.

5 Після пуску стартер не вимикається.

Предмет   «Правила дорожнього руху»

Тема.  Перевезення людей та вантажів.

Тема  уроку – Правила  перевезення  вантажів.

22.1.

Маса вантажу, що перевозиться, і розподіл навантаження на осі не повинні перевищувати величин, визначених технічною характеристикою даного транспортного засобу.

22.2.

Водій перед початком руху зобов’язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху — контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочінню, травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху.

22.3.

Перевезення вантажу дозволяється за умови, що він:

- а)не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху;

- б)не порушує стійкості транспортного засобу і не утруднює керування ним;

- в)не обмежує водієві оглядовості;

- г)не закриває зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також не перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою;

- ґ)не створює шуму, не піднімає пилу та не забруднює проїзну частину і навколишнє середовище.

22.4.

Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений відповідно до вимог підпункту «з» пункту 30.3 цих Правил.

22.5.

За спеціальними правилами здійснюється дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів та їх составів у разі, коли хоч один з їх габаритів перевищує за шириною 2,6 м, за висотою від поверхні дороги — 4 м (для контейнеровозів на встановлених Укравтодором і Національною поліцією маршрутах — 4,35 м), за довжиною — 22 м (для маршрутних транспортних засобів — 25 м), фактичну масу понад 40 т (для контейнеровозів — понад 44 т, на встановлених Укравтодором і Національною поліцією для них маршрутах — до 46 т), навантаження на одиночну вісь — 11 т (для автобусів, тролейбусів — 11,5 т), здвоєні осі — 16 т, строєні — 22 т (для контейнеровозів навантаження на одиночну вісь — 11 т, здвоєні осі — 18 т, строєні — 24 т) або якщо вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більш як на 2 м.

Осі слід вважати здвоєними або строєними, якщо відстань між ними (суміжними) не перевищує 2,5 м.

Рух транспортних засобів та їх составів з навантаженням на одиночну вісь понад 11 т, здвоєні осі — понад 16 т, строєні осі — понад 22 т або фактичною масою понад 40 т (для контейнеровозів — навантаження на одиночну вісь — понад 11 т, здвоєні осі — понад 18 т, строєні осі — понад 24 т або фактичною масою понад 44 т, а на встановлених Укравтодором і Національною поліцією для них маршрутах — понад 46 т) у разі перевезення подільних вантажів автомобільними дорогами забороняється.

Забороняється рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.

22.6.

Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми габаритними ліхтарями та встановленими розпізнавальними знаками, передбаченими пунктом 30.3 цих Правил, а великовагові та великогабаритні транспортні засоби — також з увімкненим проблисковим маячком (проблисковими маячками) оранжевого кольору.

Домашнє завдання – вивчити р.22 ПДР.

Підготовка до іспитів.  Рішення екзаменаційних питань.

https://vodiy.ua/pdr/test

Відповіді на тестові завдання надіслати на поштову адресу

vovchanskiy-mnvk@ukr.net   або  vdovichenko61@ukr.net